## Slide 1: DMA + RAM BUS MASTER

## Slide 2: 1 – Repositorio GitHub
https://github.com/FernandoCapellan/RAM_DMA_BusMaster

## Slide 3: 2 – Seleccionador de direcciones
Bifurcar el puerto de direcciones
Descartado

## Slide 4: 3 - Memoria RAM
1 – Array de 2.097.152 vectores de 8 bits
  Síntesis imposible
2 – Block RAM de CORE Generator
  FPGA target inicial: Virtex-6 XC6VLX240T
  Examinando datasheet: https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds150.pdf
  La FPGA tiene 14.976 Kb de block RAM = 1,785 MiB = RAM no cabe
  FPGA target final: Virtex-6 XC6VLX550T
  22.752 Kb block RAM = 2,71 MiB ✔

## Slide 5: 3 - Memoria RAM
Single port RAM
Bus de 21 bits para direcciones
Buses de 8 bits para datos
Puerto Write Enable
Puerto Reset

## Slide 6: 3 - Memoria RAM - Contenedor
Puerto de datos bidireccional (descartado)
Puertos de datos separados
Puertos de Read Enable y Write Enable
Latencia de wr_en = 1 ciclo
Latencia de dato ≈ 1 ciclo

## Slide 7: 3 - Memoria RAM - Testbenches
Escritura en RAM
Lectura de RAM

## Slide 8: 4 - DMA
Esqueleto de RAM con Registros y lógica de control.
Máquina de estados finita (FSM)
Diagrama realizado con https://www.draw.io/

## Slide 9: 4 – DMA – FSM - 1

## Slide 10: 4 – DMA – FSM – 2

## Slide 11: 4 – DMA – FSM - Observaciones
Datos llegaban antes que direcciones
  Puerto de datos conectado a memoria. Puerto de direcciones conectado a FSM
  Transmisión de datos a cargo de FSM
Máquina de estados distribuida en 3 procesos:
  Salto a siguiente estado, cambio de estado mediante condiciones y ejecución de instrucciones específicas según el estado en el que se encuentre.
  Problemas de latches y señales no presentes en listas de sensibilidad
Rediseño de la FSM en un único proceso

## Slide 12: 4 – DMA – FSM – Sumador complemento A1
Registro de control:
  Subvector 4 downto 2: Autoincremento de dirección SRC
  Subvector 7 downto 5: Autoincremento de dirección DST
Función de memoria circular:
  Para 4 bits de direcciones, 16 posiciones:
  Tras la posición final 1111 o 15 se accede a la posición inicial 0000 o 0

## Slide 13: 4 - DMA

## Slide 14: 5 – Top
Contenedor de ambos módulos
No contiene lógica de control
Interconexiones:
  Puertos y DMA
  DMA y RAM

## Slide 15: 5 – Top

## Slide 16: 5 – Top Testbenches Slave mode

## Slide 17: 5 – Top Testbenches Escritura de registros para lectura de puerto

## Slide 18: 5 – Top Testbenches Lectura de datos de puerto de entrada

## Slide 19: 5 – Top Testbenches Escritura de registros para lectura de memoria RAM

## Slide 20: 5 – Top Testbenches Lectura de datos escritos en memoria RAM

## Slide 21: 6 – Informe de síntesis
Síntesis con mínimo esfuerzo de optimización
Objetivo de optimización: velocidad
Síntesis inicial:
HDL Synthesis |  | 
Adders/Subtractors | 21-bit adder | 1
 | 21-bit subtractor | 1
 | 22-bit adder | 4
Registers | 1-bit register | 12
 | 21-bit register | 8
 | 8-bit register | 14
Comparators | 21-bit comparator greater | 3
 | 4-bit comparator greater | 1
Multiplexers | 1-bit 2-to-1 multiplexer | 5
 | 21-bit 2-to-1 multiplexer | 12
 | 22-bit 2-to-1 multiplexer | 2
 | 8-bit 2-to-1 multiplexer | 4
Tristates | 1-bit tristate buffer | 31
FSMs |  | 1
Xors | 1-bit xor2 | 2

## Slide 22: 6 – Informe de síntesis
Síntesis avanzada:
Síntesis de bajo nivel:
Advanced HDL Synthesis |  | 
Adders/Subtractors | 21-bit adder | 1
 | 21-bit subtractor | 1
 | 22-bit adder | 2
Accumulators | 21-bit up loadable accumulator | 2
Registers | Flip-Flops | 241
Comparators | 21-bit comparator greater | 3
 | 4-bit comparator greater | 1
Multiplexers | 1-bit 2-to-1 multiplexer | 55
 | 21-bit 2-to-1 multiplexer | 8
 | 22-bit 2-to-1 multiplexer | 2
 | 8-bit 2-to-1 multiplexer | 3
FSMs |  | 1
Xors | 1-bit xor2 | 2
Low level Synthesis |  | 
Registers | Flip-Flops | 245

## Slide 23: 6 – Informe de síntesis
Informe de ocupación:
  Number of Block RAM/FIFO: 512 out of 632: 81%
Informe de timing:
  Periodo mínimo: 4.970ns (Frecuencia máxima: 201.207MHz)
  Periodo mínimo de llegada de señales de entrada antes del reloj: 2.147ns
  Periodo máximo necesario para señales de salida tras el reloj: 1.392ns
  Máximo retardo combinacional: No se ha encontrado camino crítico
  Periodo mínimo: camino desde memoria RAM hasta puerto de salida de datos de Top (5 niveles de lógica): 3.694ns lógica (74.3%), 1.276ns rutado (25.7%)

## Slide 24: Gracias